## Slide 1
DiffusionGemma-26B-A4B 块稀疏注意力：基线、长上下文结果、AIME 与看 V 对照
2026-10-01 · 所有比值 = 方法 / dense（FA4），< 1 表示更快
W = 端到端（含 prefill）· S = 纯生成（不含 prefill）· 每步 = S/N（摊销）· N = forward 数 · 答对 = strict correct 格数
95% CI 按题目聚类 bootstrap · 每格 = 一个（题目, seed），同格所有方法同机
Notes: 表中面板数字由 scripts/v27_build_deck_1001_compact.py 直接读取已推送的 summary.csv；仓库 coconight01/dlm_test，分支 research/m3-output-numerics-20260927，目录 results/m1_m2_m3_frontier_v27_20260929/。

## Slide 2
1. Dense 基线：FA4 块稀疏接口、全部块保留（官方实现中最快，与 FA4 dense 逐位相同）
GLOBAL 层真实几何：256 个 canvas query、16 Q 头 / 2 KV 头、head_dim 512、双向、bf16、单张 H100；同一进程 CUDA event 中位数（ms / 每层调用）
实现（官方 / 大型开源） | 16,640 keys | 32,768 | 65,536 | 说明
FA4 块稀疏接口，全部块保留（采用） | 0.756 | 1.391 | 2.672 | 最快；与 FA4 dense 逐位相同
FA4 dense（vLLM 官方 fork，CuTe DSL） | 0.782 | 1.462 | 2.851 | DiffusionGemma 技术报告使用的 kernel
FlashInfer 0.6.18（FA2 后端） | 0.784 | 1.467 | 2.891 | 与 FA4 持平
HF 默认路径：K/V 复制 8 倍 + SDPA mem-efficient | 1.64 | 3.10 | 6.16 | 慢约 2.1 倍
FlexAttention（最佳 tile） | – | 6.18 | 20.8 | 慢 4–7 倍
FA2 / FA3 / 上游 FA4 / cuDNN / SDPA flash | – | – | – | SM90 上不支持 head_dim 512
• dense 与所有稀疏方法用同一个 kernel：选块结果作为 keep map 传给 FA4 官方块稀疏接口，dense 与稀疏只差被跳过的块，收益不来自换代码路径。
• 执行底座也相同：decoder 整体 torch.compile + CUDA graph（在 GLOBAL 注意力处切分，vLLM 方式）；每个方法计时前单独预热，计时中不捕获新图。
• FA4 块稀疏的执行时间几乎与保留块数成正比：64K 保留 10% 时 0.40 ms（dense 的 0.14 倍）。
Notes: 【来源】official_baseline/README.md（dense_sota_same_process.json：torch 2.13，同一进程，每个配置都与 FP32 对照）。
【出处】FA4 = vLLM 官方 flash-attention fork 中的 FlashAttention-4（CuTe DSL，BSD-3），53 个文件与官方 nightly wheel 的 RECORD 哈希逐字节一致。SM90 上 head_dim ≤ 512 只有 vLLM fork 支持（Dao-AILab 上游 SM90 上限 256），论文中需注明。
【为什么用全保留接口】比 FA4 dense 快 4–6%、输出逐位相同；另一条 dense 基线（FA4 plain dense）也保留在实验记录里。
【弃用的基线】我们自己的 64 行 Triton dense（慢 1.9 倍）、HF 默认路径（慢 2.1 倍）；早期相对它们的比值不再引用。

## Slide 3
2. 32K / 64K：各变体的端到端、纯生成、每步耗时、forward 数与精度
LongBench-v2 32K 档（28–40K token）、64K 档（56–76K token）各 24 题 × 6 个新 seed（404–909）= 每档 144 格/方法 · 生成前冻结方案
方法 | 32K 端到端 W [95% CI] | S | 每步 | N | 答对(86) | 64K 端到端 W [95% CI] | S | 每步 | N | 答对(75)
原版 M1（Fan） | 1.251 [1.182, 1.322] | 1.324 | 1.341 | 0.99 | 94 | 1.258 [1.167, 1.337] | 1.427 | 1.486 | 0.96 | 74
原版 M2（Fan） | 1.293 [1.213, 1.385] | 1.383 | 1.452 | 0.95 | 90 | 1.341 [1.271, 1.408] | 1.560 | 1.682 | 0.93 | 85
原版 M3（Fan） | 1.060 [1.000, 1.118] | 1.077 | 1.160 | 0.93 | 94 | 1.093 [1.012, 1.168] | 1.153 | 1.194 | 0.97 | 80
B（选一次、整段复用） | 0.936 [0.878, 0.999] | 0.917 | 0.904 | 1.01 | 88 | 0.875 [0.811, 0.936] | 0.805 | 0.799 | 1.01 | 81
M3 优化版（R6 DP −ln2） | 0.942 [0.900, 0.984] | 0.920 | 0.933 | 0.99 | 86 | 0.879 [0.818, 0.927] | 0.807 | 0.827 | 0.97 | 77
M3 优化版 + carry0（当前最好） | 0.907 [0.858, 0.952] | 0.878 | 0.925 | 0.95 | 92 | 0.853 [0.802, 0.895] | 0.775 | 0.815 | 0.95 | 76
B + carry0 | 0.931 [0.883, 0.980] | 0.907 | 0.895 | 1.01 | 86 | 0.858 [0.800, 0.912] | 0.774 | 0.784 | 0.99 | 80
同样优化：M2 vs M3（E10，96 格/档） | 32K 端到端 W [95% CI] | S | 每步 | N | 答对 | 64K 端到端 W [95% CI] | S | 每步 | N | 答对
M3 优化版 + carry0（V = 投影 32 维） | 待出 |  |  |  |  | 待出 |  |  |  | 
M2 同样优化 + carry0（V = 块均值） | 待出 |  |  |  |  | 待出 |  |  |  | 
• 原版 M1/M2/M3 都比 dense 慢：选块和观测每层每次 2.3–7.9 ms，比 dense 注意力本身（1.5–2.9 ms）还贵。
• 优化版：每个 canvas 一次融合观测、dense-prefix 风险、每 6 步决策、副流异步选块、FA4 执行，决策降到 0.27 ms/次；carry0 再去掉每个 canvas 的一次 dense 步。
• 精度都不低于 dense；prefill 所有方法约 1.00（没有动 prefill）。
Notes: 【协议】E4 v27_lb_confirm_e4_d3a7edb87a2b800a（原版 M1/M2/M3 取自这里）；E5 v27_lb_overhead_e5_1c93b97271a3a266（与 E4 同一批 288 格，dense/M3/B 输出与 E4 逐 token 相同）；E10 v27_lb_m2opt_e10_c965792c1cb6542d（M2 与 M3 只差 V 的摘要方式：块均值 vs 投影 V，其余优化完全一样）。
【口径】W、S、每步、N 都是 方法/dense 的配对几何平均；每步 = S/N 是摊销值。单次 forward 直接计时（64K 真实状态、CUDA graph 重放）：dense 54.4 ms，保留 12% 时 41.8 ms（−23%）。
【命名】Fan 的 M2 = M1 换成块均值 V（每步重新选）；M3 = M1 每 R 步才重新选。“M2 同样优化” = 块均值 V + 与 M3 优化版完全相同的流水线（每 6 步决策等），只为隔离 V 摘要的影响。
【M2 vs M3 其他证据】原版：M2 选块器更贵（64K 每层 9.5 vs 4.5 ms），更慢（1.34 vs 1.09）。固定 88% 稀疏度（E9，64K）：M2/M3 端到端 1.010 [0.945, 1.085]、答对 54 vs 53。AIME 70%（E8）：92 vs 87（p = 0.49）。都不显著。
【保护策略】始终保留：当前 canvas 的全部块、第一个块（attention sink）；carry0 在第 0 步保留刚并入 prefix 的块。没有用 Junyu 的 prefix_end / diagonal 保护（他自己的结论是不稳定：LongBench diagonal 步数 +58%，AIME beginning 掉点）。我们的 protect_output（保留全部生成部分）在 E3 测过，无显著收益，未采用。
【数据】lb_confirm_panel_e4/、lb_overhead_panel_e5/、lb_m2opt_panel_e10/ 的 summary.md。

## Slide 4
3. 96K，以及“步数会不会变多”的核查
96K：LongBench-v2 84–104K 档题池中单卡放得下的全部 11 道题 × 6 个 seed = 66 格/方法（E6 + E6b）· 步数核查：32K 同 24 题、同底座 v5、9 个 seed
方法 | 96K 端到端 W [95% CI] | 纯生成 S | 每步 | N | 答对(25)
原版 M1（Fan） | 1.257 [1.107, 1.407] | 1.484 | 1.591 | 0.93 | 32
原版 M2（Fan） | 1.448 [1.284, 1.649] | 1.799 | 1.826 | 0.99 | 32
原版 M3（Fan） | 1.121 [0.975, 1.293] | 1.218 | 1.220 | 1.00 | 33
B | 0.865 [0.752, 0.969] | 0.789 | 0.738 | 1.07 | 31
M3 优化版 | 0.858 [0.761, 0.956] | 0.782 | 0.761 | 1.03 | 31
M3 优化版 + carry0 | 0.822 [0.703, 0.944] | 0.727 | 0.754 | 0.96 | 30
步数比 N（M3 优化版 / dense）按 seed 拆开（32K，24 题，同底座）
seed | 101 | 202 | 303 | 404 | 505 | 606 | 707 | 808 | 909 | 9 个合并 [95% CI]
N | 1.23 | 0.89 | 1.24 | 0.85 | 0.98 | 1.12 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.024 [0.973, 1.076]
• 单个 seed 的步数比在 0.85–1.24 之间摆动；之前 3 个 seed（101/202/303）偏高、6 个新 seed 偏低，都是同一分布的抽样（随机 3/6 分组中 15% 的差距不小于此）。
• 9 个 seed 合并：32K 步数 +2.4%、64K +1.5%，都不显著。应表述为“步数没有显著增加，最佳估计 +1–2%”；E4 的端到端可能因此偏乐观约 2%。每步耗时（S/N）的结论各批次一致、很稳。
Notes: 【96K】E6 v27_lb96k_confirm_e6_8ab3aa35d1874ca1 + E6b v27_lb96k_extend_e6b_d1b1c0c74a1dc69d，462/462 成功。单看 E6（6 题）步数 0.81，单看 E6b（5 题）1.19：96K 只引用合并结果。LongBench-v2 共 32 道题在 84–104K 档，14 道单卡放得下，其中 11 道在冻结题池里（全部用上）；更长的题 dense prefill 就 OOM，128K 需要分块 prefill。
【步数核查】每格步数比 = 方法 decoder 调用数 / dense 调用数，单格对数标准差 0.45（约 ×1.57）。seed 101/202/303 来自 E3（v5、同 24 题），404–909 来自 E4。84 种 3/6 分组中有 13 种的组间差距不小于实际分组。64K 合并用 traj_t1（v4，3 个 seed）+ E4（v5），N 1.015 [0.948, 1.085]。
【数据】lb96k_pooled_e6_e6b/summary.md、README.md；步数核查见 docs/RESULTS_LEDGER.md。

## Slide 5
4. AIME：精度不降，但没有加速空间（与 LongBench 的每步耗时对比）
AIME26 30 题 × 6 个 seed = 180 格/方法（E7）· 每步耗时为 dense 摊销值，分项来自模块/kernel 测速 · 同一模型、同一底座
 | AIME | LongBench 32K | LongBench 64K
每次 forward 的 key 数（中位数） | 3.6K（prompt 约 160 token，其余是生成的推理） | 35.6K | 67.3K
dense 每步耗时（摊销） | 30.7 ms | 37.3 ms | 45.3 ms
MoE 专家（每步读约 46 GB 权重，带宽上限） | 12.8 ms | 12.8 ms | 12.8 ms
5 层 GLOBAL 注意力（dense） | 约 1.5 ms（≤ 5%，按 kernel 测速估计） | 7.3 ms（约 20%） | 14.8 ms（约 33%）
采样（26 万词表） | 约 4.6 ms | 约 4.6 ms | 约 4.6 ms
其余（投影、LOCAL、norm、canvas 追加等；余量） | 约 11.8 ms | 约 12.6 ms | 约 13.1 ms
M3 优化版每步耗时 | 31.4 ms（略慢） | 34.7 ms | 37.2 ms
最好变体：端到端 W / 答对 vs dense | 1.005 [0.967, 1.042] / 99 vs 99 | 0.907 / 92 vs 86 | 0.853 / 76 vs 75
• AIME 上注意力只占每步约 5%：全部省掉也只快约 5%，而选块的观测、决策、建块表是每步的固定开销，正好抵消。
• key 少（中位数约 57 个块，其中 4 个 canvas 块必须保留）：70% 的 prefix 稀疏度只对应约 60% 的总块稀疏度；28% 的调用不到 2K key（门控后直接走 dense）。
• 原版 M1/M2/M3 在 AIME 上慢 7–12%；各方法精度与 dense 差异都不显著。AIME 只作为“精度不掉”的检查。
Notes: 【协议】E7 v27_aime_confirm_e7_0515fa3125588ff0，1,260/1,260 成功，每格同机。最好变体 = M3 优化版 + carry0 + 2K 门控（key < 2K 的调用走原生 dense，约 31% 的 GLOBAL 调用）；纯生成 1.005、每步 1.005。M3 优化版 1.033（答对 96）；原版 M1/M2/M3 端到端 1.089/1.115/1.069。
【耗时来源】LongBench 分项：substrate/time_breakdown.json、kernel_bench/module_profile_*.jsonl。AIME 的 GLOBAL 注意力是按 kernel 测速（8K key 每层 0.44 ms）插值的估计，AIME 没有单独的模块级 profile。每步耗时来自面板 S/N 摊销。
【AIME 长度】E7 dense：平均输出 5,695 token、22.6 个 canvas、每 canvas 13.1 步；key 数 p10 927、p90 7,342。
【数据】aime_confirm_panel_e7/summary.md、receipts.md。

## Slide 6
5. 选块要不要看 V：同稀疏度下，看 V 没有比只看注意力质量更好
AIME：M3 优化版固定保留 30% prefix 块（E8，180 格/组）· 64K：M3 优化版 + carry0 固定保留 12%（E9，24 题 × 4 seed = 96 格/组）· 只换风险里的 V 项
选块时用的 V | AIME 答对（dense 99） | AIME 端到端 W | 64K 答对（dense 51） | 64K 端到端 W
投影 V 32 维（M1/M3 的做法） | 87 | 1.138 | 53 | 0.880
投影 V 16 维 | 86 | 1.119 | — | —
投影 V 8 维 | 87 | 1.113 | 50 | 0.854
投影 V 4 维 | 94 | 1.131 | — | —
块均值 V（M2 的做法） | 92 | 1.172 | 54 | 0.888
不看 V（只看注意力质量） | 91 | 1.071 | 54 | 0.845
SparseD 70%（移植，外部参照） | 94 | 1.020 | — | —
• 两处都没有任何 V 项显著好于“只看注意力质量”（AIME 相对 32 维 p ≥ 0.30；64K 全部 p ≥ 0.42）；64K 上只看质量与当前最好的 −ln2 版一样快（比值 0.999）。
• AIME 并不是“没变化”：不同 V 项选出的块不同，答对数在 86–94 之间变化，但最好的是 4 维或不看 V；70% 稀疏时步数多 6–13%，所以都比 dense 慢。
• AIME 的 70% prefix 稀疏度约等于 60% 的总块稀疏度（canvas 块必须保留）；64K 的 88% 约等于 88%。
• 结论：“看 V 选块”不能作为贡献；M2（块均值）与 M3（投影 V）在同样优化下也分不出差别（见第 2 页）。
Notes: 【协议】E8 v27_aime_vterm_e8_bd293196ff730851（1,440/1,440 成功，dense 与 E7 逐 token 相同）；E9 v27_lb64_vterm_e9_5b125c63817898f6（576/576 成功，dense 与 −ln2 + carry0 两臂与 E5 逐 token 相同）。每次运行的 effective_method 都核对过（k30 / k12、proj_rank、risk_value、mu_mode、carry0）。
【AIME 详细】对 dense 99：32 维 87（p = 0.08）、16 维 86（p = 0.035）、8 维 87（p = 0.036）、4 维 94、块均值 92、只看质量 91、SparseD 94。
【64K 详细】对 dense 51：32 维 53、8 维 50、块均值 54、只看质量 54、−ln2 版 49；只看质量 / 32 维 端到端 0.960 [0.905, 1.018]。
【组内对照】JunyuLiao 在 RULER8K（用当前 QK 选块）上发现 V 有用（稀疏 75% 时 32 维 47.4% vs 只看质量 21.3%）；我们用历史 QK，任务也不同。只引用。
【数据】aime_vterm_panel_e8/、lb64_vterm_panel_e9/ 的 summary.md、receipts.md。